Laboratorní experimenty a měření vy fyzice

Měření objemu

Prima

Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu

Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu

CZ.1.07/1.5.00/34.1088

| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY | Číslo laboratorní práce: |
| --- | --- |
| Měření objemu |
| Vypracovali: | Datum: | Hodnocení: |
|  | Třída: | Teplota vzduchu: |

Pomůcky: 	odměrný válec, kapátko, pevné těleso

Úkoly: 	1) 	Urči objem jedné kapky vody.

2)	Urči objem pevného tělesa.

Teorie: 	Objem jednoho malého předmětu je obtížně měřitelný. Proto je potřeba vzít několik stejných předmětů a změřit objem všech těles najednou. Objem jednoho tělesa potom získáme dělením. Pro větší přesnost se měření opakuje několikrát.

Postup:

1)	Vezmeme si velmi malý odměrný válec, nádobu s vodou a kapátko. Z nádoby kapeme kapátkem vodu do odměrného válce tak dlouho, než jsme schopni přečíst nějakou hodnotu. Výsledné číslo zapíšeme do tabulky – počet kapek n1 má objem V1. Pokračujeme s kapáním a do dalšího řádku zapíšeme množství kapek n2 má objem V2. Opakujeme totéž ještě třikrát – pro počet kapek n3, n4, n5 získáme hodnoty V3, V4, V5. Pro každou hodnotu určíme objem jedné kapky. V1‘ = V1 : n1, V2‘ = V2 : n2, V3‘ = V3 : n3, V4‘ = V4 : n4, V5‘ = V5 : n5. Objem jedné kapky zaokrouhlíme na tisíciny mililitrů.

Výsledný objem 1 kapky stanovíme jako aritmetický průměr (zaokrouhlíme na setiny mililitrů) a převedeme na základní jednotky SI: V = (V1‘ + V2‘ + V3‘ + V4‘ + V5‘) : 5

2)	Při měření objemu pevného tělesa nejdříve nalijeme do odměrného válce určité množství vody a určíme její objem VA. Potom vložíme těleso a stanovíme objem kapaliny s tělesem - VB.  Vypočteme objem tělesa s přesností na mililitry: VT = VB - VA

Vypracování:

bjemu

| 1) objem jedné kapky vody Počet kapek n1, n2, n3, n4, n5 Objem všech kapek v ml V1, V2, V3, V4, V5 Objem jedné kapky v ml V1‘, V2‘, V3‘, V4‘, V5‘ Výpočet: | 2) objem pevného tělesa Objem kapaliny v ml VA Objem kapaliny s tělesem v ml VB Objem tělesa v ml VT = VB - VA Výpočet: |
| --- | --- |

Závěr: