|  | SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC |
| --- | --- |
| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY | Číslo laboratorní práce: |
| Úkol: Určení hustoty laboratorního skla |
| Vypracovali: | Třída: | Datum: |

Úkol: Změřte hustotu skla, z něhož jsou vyrobeny zkumavky

Teorie: Je-li skleněná zkumavka ponořena do vody ve větší nádobě a je zčásti naplněna vodou, tak při určitém objemu vody ve zkumavce horní okraj zkumavky poklesne do roviny hladiny vody ve větší nádobě.

Podle Archimédova zákona pak platí:

FG=FVZ

(FG je tíhová síla, FVZ  vztlaková síla)

,

odkud po úpravě obdržíme

hustota skla

m … hmotnost prázdné zkumavky

V0,998 g.cm-3hustota vody

V0 … vnitřní objem zkumavky

V1 … objem vody ve zkumavce

# Pomůcky: zkumavky, odměrné válce, digitální váhy, kapátko, voda, kádinka, plastová láhev, hadr

Postup měření:

- Určíme hmotnost prázdné zkumavky m

- Odměrným válcem s menším rozsahem určíme vnitřní objem V0 zkumavky

- Prázdnou zkumavku zčásti naplníme vodou a ponoříme do vody v odměrném válci s větším rozsahem

- Do zkumavky opatrně doléváme vodu do okamžiku, kdy horní okraj zkumavky poklesne do roviny hladiny vody ve válci (dokapeme kapátkem)

- Odměrným válcem určíme objem vody V1 ve zkumavce

- Postup opakujeme pro 5 zkumavek

- Výsledky měření zapíšeme do tabulky

- Vypočteme střední hustotu skla jako aritmetický průměr naměřených hustot

Nákres:

Měření hustoty:

| Zkumavka č. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Střední hustota:

Závěr: