|  | SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC |
| --- | --- |
| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY | Číslo laboratorní práce: |
| Úkol: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu |
| Vypracovali: | Třída: | Datum: |

Pomůcky: Síťový transformátor, reostat, voltmetr, ampérmetr, zdroj stejnosměrného napětí (plochá baterie), spojovací vodiče.

Teorie: Prochází-li obvodem s cívkou stejnosměrný proud, projeví se indukčnost cívky jen při zapnutí a vypnutí proudu v obvodu. Ustálené hodnoty napětí a proudu odpovídají rezistanci R cívky .

Jestliže obvodem prochází proud střídavý, projeví se kromě rezistance také induktance XL cívky a cívka má impedanci .

Odtud dostaneme po úpravě vztah pro indukčnost cívky .

Postup:

Měření provádějte nejprve na cívce bez jádra.

- Změřte odpor cívky pomocí stejnosměrného zdroje, voltmetru a ampérmetru.

- Sestavte obvod podle obrázku a reostatem nastavte pět různých hodnot proudu.

- Změřte příslušná napětí a zapište do tabulky.

- Tabulku doplňte vypočtenými hodnotami impedance a indukčnosti cívky. Stanovte průměrnou hodnotu indukčnosti a odchylku měření.

Měření a výpočty opakujte pro cívku s rovným jádrem a s uzavřeným jádrem. Pro každou cívku připravte samostatnou tabulku.

Vypracování: