|  | SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC |
| --- | --- |
| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY | Číslo laboratorní práce: |
| Úkol: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů |
| Vypracovali: | Třída: | Datum: |

Pomůcky: voltmetr, ampérmetr, stejnosměrný zdroj napětí, dva potenciometry, rezistor, malá žárovka, termistor, spojovací vodiče

Teorie:

Voltampérová charakteristika spotřebiče je graf závislosti proudu, který prochází spotřebičem, na napětí na spotřebiči, tj. I = f (U).Při vyšetřování této závislosti regulujeme napětí na spotřebiči pomocí potenciometru v zapojení podle obr. 1. Svorkové napětí zdroje se rozloží na vodiči potenciometru a na spotřebiči naměříme jen jeho část, která závisí na poloze pohyblivé kontaktu (jezdce) potenciometru. Při průchodu spotřebičem vzniká Jouleovo teplo a spotřebič se zahřívá. Závislost odporu spotřebiče na teplotě má vliv na průběh charakteristiky.

Technické rezistory jsou vyrobeny z materiálu s malým teplotním součinitelem odporu a mají velký povrch, takže se zahřívají jen málo. Proto jejich odpor prakticky nezávisí na napětí a voltampérová charakteristika je grafem přímé úměrnosti.

Žárovka má wolframové vlákno a malý povrchem, které se průchodem proudu silně zahřívá a jeho odpor za provozuje několikrát větší než za studena. Proto se volt ampérová charakteristika zakřivuje dolů.

Termistor je vyroben z polovodičových materiálů, jehož odpor se s rostoucí teplotou rychle zmenšuje. Proto je jeho charakteristika zakřivena nahoru. U tyčinkových a destičkových termistorů musíme počítat s určitou setrvačností. Změníme-li proud, ustálí se teplota termistoru na nové hodnotě až za několik desítek sekund.

Postup:

- Sestavíme obvod, dle obrázku. se žárovkou.

- Na žárovce zvyšujeme napětí nejprve po 0,1 V až do 0,5 V, pak po 0,5 V a měříme procházející proud. ( Při měření nepřekročte dovolené zatížení spotřebičů!!!)

- Vyplňte tabulku naměřených a vypočtených hodnot.

- Sestrojte voltampérové charakteristiku (graf závislosti proudu na napětí ).

- Měření opakujte pro rezistor a termistor.

Vypracování:

žárovka

| U [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R [Ω] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

rezistor

| U [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R [Ω] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

termistor

| U [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R [Ω] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr: