|  | SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC |
| --- | --- |
| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY | Číslo laboratorní práce: |
| Úkol: Zatěžovací charakteristika zdroje |
| Vypracovali: | Třída: | Datum: |

Pomůcky: plochá baterie, baterie 9 V, stabilizovaný zdroj, akumulátor, případné jiné zdroje napětí, vodiče, voltmetr, ampérmetr, reostaty

Teorie: Zatěžovací charakteristika zdroje je závislost svorkového napětí zdroje na odebíraném proudu. Rozlišujeme tvrdé a měkké zdroje.

U0        napětí nezatíženého zdroje

U      svorkové napětí zdroje

Ri       vnitřní odpor

Ik        zkratový proud

Postup:

- Sestavíme elektrický obvod podle schématu.

- Změříme elektrické napětí nezatíženého zdroje.

- Reostaty měníme proud v obvodu a zapisujeme hodnoty elektrického proudu a svorkového napětí.

- Dopočítáme velikost vnitřního odporu zdroje a velikost zkratového proudu.

- Nakreslíme graf zatěžovací charakteristiky zdroje.

- Měření opakujeme pro jiný zdroj.

Vypracování: